Настройка модема Acorp Lan-120i в режиме Bridge

Сначала необходимо назначить компьютеру статический IP 192.168.1.2. Делается это так.

Идем в Пуск -> Настройки -> Панель управления -> Сетевые подключения, выбираем ярлык нашего LAN соединения (там где указана наша сетевая карта) и открываем свойства.

Закладка "свойства". Выбираем "Протокол Интернета TCP/IP" и жмем кнопку "Свойства".

Ставим галочку на "Использовать следующий IP-адрес" и прописываем в нем IP 192.168.1.2 (вообще-то последнее число может быть от 2 до 255, главное чтобы компьютер был в той же подсети, что и модем). Маска подсети 255.255.255.0 проставляется автоматически. После этого жмем "Ок".

1. Зайдите в меню "Пуск" - "Панель управления" - "Сетевые подключения" - "Подключение по локальной сети" - "Свойства" - "Протокол интернета (TCP/IP)" - "Свойства". 
Установите следующие настройки: 
IP адрес: 192.168.1.2 
маска подсети: 255.255.255.0 
шлюз: 192.168.1.1 

2. Запустите браузер Internet Explorer и в поле Адрес введите 192.168.1.1. На запрос логина и пароля введите "Admin", "Admin" (без кавычек). 
В появившемся окне в меню "Advanced setup" выберите "WAN". Появится следующее окно: 




3. Введите логин "Admin" и пароль "Admin". Нажмите на кнопку "Enter" на вашей клавиатуре. В появившемся окне нажмите на кнопку "Setup". 


4. В появившемся окне введите настройки, как показано на следующем рисунке: 


5. Нажмите кнопку Apply, а затем на кнопку Save all для сохранения настроек.