НАСТРОЙКА ADSL МОДЕМА D-LINK 2500U В РЕЖИМЕ BRIDGE (МОСТА) Перед настройкой модема рекомендуем отключить его от телефонной сети

Снача необходимо назначить компьютеру статический IP 192.168.1.2. Делается это так. Идем в Пуск -> Настройки -> Панель управления -> Сетевые подключения, выбираем ярлык нашего LAN соединения (там где указана наша сетевая карта) и открываем свойства. Закладка "свойства". Выбираем "Протокол Интернета TCP/IP" и жмем кнопку "Свойства". Ставим галочку на "Использовать следующий IP-адрес" и прописываем в нем IP 192.168.1.2 (вообще-то последнее число может быть от 2 до 255, главное чтобы компьютер был в той же подсети, что и модем). Маска подсети 255.255.255.0 проставляется автоматически. После этого жмем "Ок". Далее стандартно настраиваем модем в режиме Bridge, набирая в браузере адрес 192.168.1.1 (дефолтовый логин admin, пароль admin, потом снимите галочку с DSL Auto-connect и откроются остальные поля). Значения VPI и VCI равны 0 и 33 соответственно. Жмем Next. Далее выставляем Bridging. Жмем Next. Здесь оставляем все так же, как предлагается автоматически. Жмем Next. Здесь должны быть такие значения: Получаем сводную таблицу настроек, и жмем кнопку Save/Reboot, после чего модем уходит на перезагрузку, дожидаемся ее завершения (индикатор доползает до правой стороны). После чего опять входим в веб-панель с помощью браузера по адресу 192.168.1.1, и проверяем наши настройки (Home -> WAN):