Настройка подключения модема Acorp ADSL USB

1. Вам потребуются драйвера. Взять их можно с прилагаемого компакт-диска.

2. НЕ ПОДКЛЮЧАЯ модем  к USB порту компьютера, поместите диск в привод. Появится окно, кликните «Установить драйвер».

3. Выберите «настроить параметры вручную и нажмите «Далее».

4. Выбираем VPI: 0, VCI: 33, Протокол: IPoATM Bridged LLC Encapsulation, Модуляция: G.DMT. Галочку «Изменить настройки» - оставляем. Нажимаем «Далее».

6. Во всплывшем окне жмем Далее.

7. После того, как Вы увидите это сообщение:

8. Нужно подключить модем  к USB порту компьютера.

9. Всплывет сообщение о том, что найдено новое устройство, после чего произойдет установка драйверов. (Может появиться окно с предложением указать местонахождения драйверов, в этом случае необходимо выбрать «Автоматическая установка»)

10. При появлении окна о неподписанных драйверах нажмите кнопку «Все равно продолжить».

11. После установки компьютер можно не перезагружать и сразу переходить к настройке сетевого подключения